# УТВЕРЖДАЮ

# Председатель Контрольно-счетной палаты Ставропольского края

# ______________________А.А. Колесников

# «____»_________________________2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИи ОБ открытом аукционе

в электронной форме НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

С КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА поставку автомобилЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1. Предмет контракта, количество поставляемого товара – поставка автомобиля в количестве 1 (одной) единицы, код ОКДП – 3410260.

2. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:

2.1. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара – не менее 2 (двух) лет или не менее 100 000 (сто тысяч) км. пробега (в зависимости от того, какой показатель будет достигнут ранее), 24 месяца на все виды работ по переоборудованию. На установленное дополнительное оборудование распространяется  гарантия, согласно заявленной поставщиком  данного дополнительного оборудования с момента поставки товара и подписания акта приемки-передачи товара.

2.2. Требования к обслуживанию товара – поставщик обеспечивает в кратчайшие сроки квалифицированное гарантийное сервисное обслуживание товара с применением оригинальных запасных частей и материалов на станции технического обслуживания или сервисном центре, оснащенном компьютерным диагностическим и информационным оборудованием, и расположенном в городе Ставрополе.

3. Требования к месту, условиям и срокам (периодам) поставки товара:

3.1. Требования к месту поставки товара – гараж заказчика расположенный по адресу: 355035, Российская Федерация, Ставропольский край,           г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 94.

3.2. Требования к условиям поставки товара – поставщик поставляет товар одной партией.

Поставщик несёт все расходы на погрузочно-разгрузочные работы, перевозку и доставку товара до места поставки.

Приёмка товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченными представителями поставщика и заказчика.

Проверка на соответствие количества и качества товара требованиям, проводится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6, инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации и условиям контракта.

Датой поставки товара считается дата подписания поставщиком и заказчиком акта приемки-передачи товара.

Товар, не соответствующий требованиям контракта, а также некомплектный товар, считается не поставленным.

Право собственности на товар, риск случайной гибели, случайной порчи и утраты товара переходят к заказчику с момента передачи товара по акту приемки-передачи товара.

3.3. Требования к срокам (периодам) поставки товара – в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения контракта.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товара – оплата по контракту производится заказчиком за счет средств бюджета Ставропольского края на                    2013 год, по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика за фактически поставленный товар в течение 60 (шестидесяти) банковских дней со дня подписания Сторонами акта приемки-передачи товара, на основании представленных поставщиком счета, счета-фактуры и товарной накладной.

5. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) – цена контракта включает в себя стоимость товара, в том числе расходы на перевозку и доставку товара до места поставки, погрузочно-разгрузочные работы, страхование и уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате, и иные расходы поставщика связанные с исполнением обязательств по контракту.

6. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

6.1. Требования к качеству товара – поставляемый товар должен быть: производства России, новым (без пробега),  и изготовлен из базового шасси не ранее  2013года выпуска.

Заказчик или его представитель вправе проверить качество поставленного товара посредством технического контроля и (или) испытания товара.

Если товар, подвергшийся проверке, не отвечает требованиям контракта, заказчик вправе по своему выбору потребовать от поставщика:

заменить товар, у которого выявлены недостатки, на товар, соответствующий требованиям контракта, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня его уведомления заказчиком в письменной форме;

безвозмездно устранить недостатки поставляемого товара в течение                10 (десяти) календарных дней со дня его уведомления заказчиком в письменной форме;

возместить расходы на устранение недостатков поставляемого товара в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его уведомления заказчиком в письменной форме.

6.2. Требования к техническим характеристикам товара – указаны в  приложении № 1 «Сведения о количественных и качественных характеристиках товара» к настоящему техническому заданию».

6.3. Требования к безопасности товара – поставляемый товар в процессе его использования должен обеспечивать безопасность для жизни и здоровья людей, окружающей среды.

6.4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара – указаны в приложении № 1 «Сведения о количественных и качественных характеристиках товара» к настоящему техническому заданию».

6.5. Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара – с единицей товара передаются надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе: эксплуатационно-техническая документация, содержащая информацию о товаре на русском языке, паспорт технического средства, договор купли-продажи в 3 (трех) экземплярах, надлежащим образом заверенная копия сертификата соответствия, выданного заводом-изготовителем, счет-фактура, товарная накладная.

7. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации – не предусмотрены.

8. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, содержащее полученные заказчиком информацию или расчеты и использованные заказчиком источники информации о ценах товаров, в том числе путем указания соответствующих сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или иного указания – приложение  № 2 «Расчет (обоснование) начальной (максимальной) цены государственного контракта  на  поставку автомобиля  для государственных нужд Ставропольского края».

9. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

приложение № 1 «Сведения о количественных и качественных характеристиках товара»;

приложение № 2 «Расчет (обоснование) начальной (максимальной) цены государственного контракта  на  поставку автомобиля  для государственных нужд Ставропольского края».

Приложение №1

к техническому заданию

Сведения о количественных и качественных характеристиках товара

| № п/п | Наименование товара | Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Автобус «Специальный» транспортное средство модель 224341 9+1 пассажирских мест, предназначенное для перевозки пассажиров, на базе Volkswagen Crafter 50 Kasten, (или эквивалент) | Техническая информация: - цвет - белый; - двигатель – дизельный (EURO V); - рабочий объём – не менее 1968 см3; - количество и расположение цилиндров – не менее 4, рядное; - число клапанов - не менее 16; - максимальная мощность (при 3600 об/мин) – не менее 163 л.с.; - максимальная мощность (при 3600 об/мин) – не менее 120кВт; - максимальный крутящий момент (при 1800 об/мин) – не менее 400 Нм.; - тип привода – задний; - коробка передач – механическая, не менее 6 ступеней вперед и 1 назад, отношение главной передачи не более 4.364:1. Кузов: электростеклоподъемники в кабине слева и справа; Электропривод и обогрев зеркал Hill Start Assistant (или эквивалент); щит под сиденьем водителя с разъёмами для присоединения к бортовой электросистеме; - постоянно включённый свет; - топливный бак, не менее 75 л; - выхлопная труба удлинённая (выходное отверстие – слева около задней кромки машины); - съёмная буксировочная проушина спереди, сзади – отсутствует; - исполнение для плохих дорог (усиленный кузов); - бамперы не окрашенные (массив пластика); - высокая крыша, белая; - задние двери распашные, с остеклением; - лобовое стекло с теплозащитной тонировкой; - правая сдвижная дверь; - раскрытие задних дверей не менее на 180 градусов; - боковые опознавательные огни; - антенна штыревая на крыше; - буксировочные петли спереди и сзади; - задняя поперечина усиленна для улучшения защиты от ударов сзади; - конструкция кузова с зонами программируемого поглощения энергии удара; кузов: свободнонесущий, модульной конструкции; днище кузова собранно на усиливающей раме; - правая и левая двери кабины; - дополнительный воздушный отопитель электрический не менее 1,8 кВт для кабины и лобового стекла; - догреватель водяной не менее 5 кВт; - подготовка для установки тахографа; - подготовка для установки второго теплообменника сзади; - брызговики передние и задние. Ходовая: - стабилизатор поперечной устойчивости спереди – стандартный; - стабилизатор поперечной устойчивости сзади (диаметр: не менее 28мм); - полноразмерное стальное запасное колесо, ремкомплект отсутствует; - колпаки уменьшенные для защиты колёсных болтов и центральной части колеса; - рессоры спереди и сзади - стандартные; - набор инструментов с домкратом; - стальные диски не менее 5.5J x 16; - шины не менее 195/75 R 16 C, сдвоенные задние колёса; - исполнение с левым рулём; - шины летние; - передняя подвеска – с поперечной композитной рессорой; - задняя подвеска - зависимая, на продольных листовых рессорах; -тормозная система: гидравлическая, двухконтурная, двухстадийный усилитель с ассистентом экстренного торможения; - шасси: 16–дюймовое (колёсные диски – минимум R16, тормозные диски минимум R16); - комплекс активной безопасности адаптивная ESP+ABS+EDL+ASR+MSR+EBD+EBA+ESP, сигнал экстренного торможения; - рулевое управление – гидроусилитель рулевого управления, травмобезопасная рулевая колонка без регулировки; - подголовники в кабине с регулировкой высоты; - передние ремни безопасности слева и справа; - фронтальная подушка безопасности водителя; - иммобилайзер электронный; - галогеновые фары стандартные (правостороннее движение); - дополнительный стоп-сигнал в верхней части кузова; - режим постоянного включённых фар, габаритов, подсветки номерного знака, боковых маркерных огней; - противооткатный ассистент Hill Start Assistant (HAS); - стояночный тормоз; - автоматический сигнал экстренного торможения: мигание стоп-сигнала и автоматическое включение аварийной сигнализации; - все ремни безопасности – 3-х точечные; - ремни безопасности на крайних местах кабины с регулировкой высоты и автоматическим преднатяжителем. Салон: - пол на рамной конструкции, водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее напольное покрытие серого цвета; - внутреннее утепление и шумо-виброизоляция для холодных регионов автомобильной пеной; - внутренняя отделка потолка и верхние накладки стен серая ткань; - накладки дверей, низ стен из композитных панелей обшитые темно синей тканью «Алкала» (или эквивалент); - информационные наклейки; - перегородка отделяющая пассажирский салон верхняя отделанная серой тканью; - боковая подножка; - бордюр по нижней части боковых панелей из листового алюминия; - поручни салона, серого цвета; - вентиляционный аварийный люк (стеклянный) с аварийным молоточком; - ФВУ (фронтальное вентиляционное устройство - система вытяжки); - независимый автономный отопитель салона, не менее 3,9 кВт обдув через дефлекторы спереди; - независимый автономный отопитель салона не менее 2.0 кВт, обдув через дефлекторы сзади; - плафоны потолочные ударопрочные и виброустойчивые, со светодиодными лампами; - молоточки для аварийного выхода, не менее 2-х шт.; - аптечка не менее 2-х шт.; - огнетушитель порошковый, не менее 2-х шт.; - кондиционер (не менее 16 кВт) – «Террафриго» (или эквивалент) индивидуальная разводка от системы; - сиденье одинарное в кабине водителя справа; - аудио-видео подготовка салона не менее 6 динамиков, с усилителем (не менее 2-х динамиков в передних дверях + не менее 2–х динамиков в верхних накладках задних дверей + не менее 2-х динамиков в верхней перегородке); - отделка оконных проёмов мягким автомобильным винилом серого цвета; - отделка дверей (боковая и 2 задние) мягким автомобильным винилом серого цвета; - сидения - ЛЮКС, повышенной комфортности, с 3х точечными ремнями, с регулируемой спинкой с 2-мя подлокотниками, поворотные, обшитые темно синей тканью «Алкала» (или эквивалент) с серой центральной частью; - задний диван 3х местный обшитый темно синей тканью «Алкала» (или эквивалент) с серой центральной частью 1 шт.; - место крепления кресла-каталки; - потолочные багажные полки для ручной клади с воздуховодами от системы кондиционирования; - индивидуальные сервисные блоки не менее 7шт., с индивидуальным освещением и кнопкой вызова водителя; - магнитола с чтением DVD, MP3, FM; - солнцезащитные шторки серого цвета; - остекление стеклопакетом (кроме задних дверей); - тонировка стекол не менее 5% светопропускаемость; - электропривод сдвижной двери шнурковый; - защита днища картера; - микрофон гида беспроводной; - перегородка отделяющая пассажирский салон верхняя отделанная серой тканью; - монитор c диагональю не менее 22 дюйма, встраиваемый в перегородку с питанием от бортовой сети 12В; - подсветка полок светодиодной лентой; Функциональное оборудование: Габариты транспортного средства: - габаритные размеры, мм: не менее 7340/2426/2755; - размеры пассажирского салона мм: не менее 4700/1780/1940; глубина багажного отделения не менее 750 мм. | шт. | 1 |
| Схема расположения сидений: |