Приложение № 1

к техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)

| № п/п | Наименование товара | Требования к характеристикам товара | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автошина 215/60 R16 | Должна соответствовать следующим характеристикам: - сезонность шины должна быть зимняя, фрикционная; - шина должна обладать повышенным сцеплением на льду, снегу и мокрой дороге; - индекс скорости должен быть не менее Q (160 км/ч); - индекс нагрузки должен быть не менее 95 (690 кг); - наличие в шине: симметричного рисунка протектора, наличие 3D ламелей; - наличие в рисунке продольных и поперечных канавок для эффективного отвода воды и талого снега (для быстрой самоочистки протектора) - стойкость протектора к истиранию; - высокая стойкость к аквапланированию; - наличие усиленного стального корда и плечевых зон протектора; - по способу герметизации должна быть бескамерная; - углубления и насечки на ребрах и плечевой зоне шины; - низкий уровень вибрации и шума. | шт | 24 |
| 2 | Автошина 265/65 R17 | Должна соответствовать следующим характеристикам: - сезонность шины должна быть зимняя, фрикционная; - шина должна обладать повышенным сцеплением на льду, снегу и мокрой дороге; - индекс скорости должен быть не менее H (210 км/ч); - индекс нагрузки должен быть не менее 112 (1120 кг); - наличие в шине: V-образного рисунка, наличие самоблокирующихся 3D ламелей; - наличие в рисунке продольных и поперечных канавок для эффективного отвода воды и талого снега (для быстрой самоочистки протектора); - стойкость протектора к истиранию; - высокая стойкость к аквапланированию; - наличие усиленного стального корда (XL) и плечевых зон протектора; - по способу герметизации должна быть бескамерная; - углубления и насечки на ребрах и плечевой зоне шины; - низкий уровень вибрации и шума; | шт | 4 |
| 3 | Автомобильный колёсный диск 16” | Автомобильный колёсный диск должен соответствовать следующим характеристикам: - должен быть легкосплавным, литым; - рисунок должен иметь не менее 10 спиц, с гладкой, прямой, не ребристой поверхностью; - диск предназначен для установки на легковой автомобиль Toyota Camry 2017 года выпуска; - диск должен иметь следующие характеристики: размер – 16 дюймов ширина – 6,5 дюймов тип кромки обода – J вылет диска – 45 мм диаметр посадочного отверстия – 60,1 мм расстояние между крепёжными отверстиями – 5х114,3 мм максимальная нагрузка на диск – не менее 630 кг. - цвет диска серебристый или белый перламутр. | шт | 24 |